## Slide 1
01
INDUSTRIAL DATA ENGINEERING · PREDICTIVE MAINTENANCE
Industrial
Intelligence
Platform
Von heterogenen Fabrikdaten zur nachvollziehbaren Wartungspriorität
1.000.000
Sensormessungen
PostgreSQL
MongoDB
Neo4j
Airflow · Spark · MLlib
AI Engineer Abschlussprojekt · 2026
Notes: Ich stelle die Industrial Intelligence Platform vor. Das Projekt verbindet Data Engineering, Big-Data-Verarbeitung und Predictive Maintenance in einer durchgängigen Anwendung. Die Plattform erzeugt reproduzierbare Fabrikdaten, verarbeitet eine Million Sensormessungen mit Spark und macht Risiken über eine API zugänglich. Es ist ein vollständiges Ausbildungs- und Portfolioprojekt auf synthetischen Daten, kein freigegebenes Wartungssystem.

## Slide 2
INDUSTRIELLES PROBLEM
Verteilte Daten verhindern gemeinsame Entscheidungen
02
Stammdaten & Aufträge
relational
Sensorströme
verschachtelt
Wartung & Störung
CSV / JSON
Anlagenstruktur
Graph
Ohne gemeinsamen Kontext
keine belastbare Wartungspriorität
auffällige Werte ohne Maschinenkontext
technische Abhängigkeiten bleiben unsichtbar
Ziel: Signale + Historie + Struktur in einer Entscheidungskette
Notes: In einem Werk liegen Informationen verteilt: Stammdaten und Aufträge sind relational, Sensordaten dokumentenorientiert, Wartungen kommen aus CSV, Störungen aus JSON und technische Abhängigkeiten bilden einen Graphen. Erst zusammen mit Alter, Last, Störungen, Wartung und Komponenten entsteht eine nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage.

## Slide 3
ZIELE & ANFORDERUNGEN
Messbar, reproduzierbar, integrierbar
03
01
Daten
1 Mio. Messungen
deterministisch erzeugen
02
Persistenz
3 Datenbanken
fachlich einsetzen
03
Verarbeitung
ETL + Airflow + Spark
durchgängig ausführen
04
Intelligenz
Klassifikation, Regression
und Clustering
05
Qualität
Quarantäne, Tests
und ehrliche Grenzen
Definition of Done: Der komplette Full-DAG muss seine Resultate selbst persistieren.
Notes: Die Lösung musste reproduzierbare Daten bis eine Million Messungen, echte Nutzung von drei Datenbanken, einen orchestrierten ETL-Pfad, drei MLlib-Aufgaben sowie belastbare Tests und Dokumentation liefern. Fehlerhafte Messungen werden mit einem fachlichen Grund quarantänisiert.

## Slide 4
SYSTEMARCHITEKTUR
Ein Datenfluss mit getrennten Speicher- und Rechenpfaden
04
Quellen
CSV · JSON · JSONL
quellorientiertes Staging
Qualität
Schema · Range · ID
Quarantäne
Spark
SQL · Joins · Window
Parquet Features
MLlib
Klassifikation
Regression · KMeans
Serving
PostgreSQL · Neo4j
FastAPI
Airflow orchestriert 13 Tasks · Quality Gates schützen ML und Persistenz
Notes: Airflow steuert 13 Tasks. MongoDB ist die verifizierte Sensorquelle; ein kontrollierter, atomarer JSONL-Snapshot speist Spark. Zwei Quality Gates stoppen den Lauf vor Feature-Nutzung beziehungsweise vor ML und Ergebnis-Persistenz. Spark erzeugt Tagesmerkmale mit SQL, Joins, Fenstern und Aggregationen. PostgreSQL speichert strukturierte Fakten, Metriken, versionierte Prognosen und Laufstatus. Neo4j hält technischen Kontext. FastAPI liest PostgreSQL und Neo4j direkt. Messreihen werden bewusst nicht als Graphknoten modelliert.

## Slide 5
DATENHALTUNG
Polyglot Persistence mit klarer Aufgabenverteilung
05
PostgreSQL
Struktur & Ergebnisse
50 Maschinen
600 Aufträge
1.950 Prognosen
ACID · SQL · Upsert
MongoDB
Sensorzeitreihen
1.000.000
verschachtelte
Dokumente
Index · Batch-Load · Snapshot
Neo4j
Technischer Kontext
50 Maschinen
220 Komponenten
400 Beziehungen
Cypher · Constraints · MERGE
Notes: PostgreSQL sichert strukturierte Fakten, Metriken, versionierte Prognosen und Pipeline-Läufe. MongoDB ist die operative Sensorquelle: Ein temporärer Batch-Load wird erst nach vollständiger Zählprüfung atomar aktiviert und anschließend deterministisch exportiert. Neo4j beantwortet Beziehungsfragen. Im verifizierten Stand liegen 1.950 versionierte Prognosen in PostgreSQL, eine Million Sensordokumente in MongoDB sowie 50 Maschinen, 220 Komponenten und 400 Beziehungen in Neo4j. FastAPI liest PostgreSQL und Neo4j direkt; Authentifizierung bleibt für einen externen Betrieb ausdrücklich offen.

## Slide 6
AIRFLOW & ETL
13 Tasks, zwei Gates vor ML und Persistenz
06
01
Quellen
prüfen
02
Mongo
laden
03
Snapshot
exportieren
04
Source
Gate
05
Spark
06
Feature
Gate
07
Metrik
+ ML
08
Postgres
09
Neo4j
10
Final Check
+ Summary
994.905
valide Messungen
5.095
Quarantänefälle
0,51 %
Ausschuss < 2 % Gate
SUCCESS
Full-DAG · 19.10.2026
Robustheit
Retries · Timeouts · maximal 1 aktiver Lauf · zwei Quality Gates · idempotente Loads
Notes: Der DAG umfasst 13 technische Tasks, die auf der Folie zu zehn gut lesbaren Phasen verdichtet sind. Große Daten werden nicht über XCom verschoben. MongoDB wird vollständig geladen und erst danach atomar aktiviert; der kontrollierte Snapshot wird vor Spark gezählt und geprüft. Das Source Gate liegt vor Spark, das Feature Gate vor Metrik, ML und PostgreSQL-Persistenz. Im Full-DAG wurden 994.905 Messungen akzeptiert und 5.095 quarantänisiert. Alle 13 Tasks endeten erfolgreich. Die gemessene aktive Verarbeitung dauerte rund zwei Minuten und 33 Sekunden; die spätere DAG-Endzeit enthält nur den einmaligen Retry-Delay nach einem anschließend korrigierten Airflow-Import.

## Slide 7
APACHE SPARK
Vom Rohsignal zum leakage-armen Tagesfeature
07
1,0 Mio.
Mongo-Snapshot
994.905
validieren
DataFrame
cast · filter · dedup
SQL + Joins
Kontext verbinden
Windows
lag · rolling · lead
4.950
Parquet Features
Zeitreihenregel
Features aus Tag t
Ziel ausschließlich aus Tag t+1
Purge-Tage schützen die Grenzen von Training, Validierung und Test
Notes: Spark liest ausschließlich den verifizierten MongoDB-Export. DataFrames, Spark SQL, Joins und Window Functions erzeugen die Tagesfeatures. Die Merkmale verwenden ausschließlich aktuelle oder frühere Tage; das Label stammt aus dem Folgetag. Je ein Purge-Tag verhindert, dass der eintägige Target-Horizont über eine Split-Grenze reicht. Aus einer Million Eingaben entstanden 994.905 gültige Messungen und 4.950 Tagesfeatures. Der Feature-Gate bestätigte beide Klassen im Gesamtbestand und in jedem Split.

## Slide 8
SPARK MLLIB
Modellvergleich mit unabhängigem Test
08
Regression schlägt die Baseline
MAE 0,439 °C
Purged 80/20-Split
Klassifikation erkennt beide Klassen
0,534
Macro-F1 final
0,432
Majority-Baseline
Confusion Matrix
41
TN
187
FP
76
FN
646
TP
950 Testzeilen
Threshold 0,58 auf Validierung festgelegt
Klasse 0 Recall 0,180: Trennung bleibt schwach
KMeans: Silhouette 0,554 · kleiner Anomaliecluster n=80
Chart: RMSE in °C
| Lineare Regression | Mittelwert-Baseline
RMSE °C | 0.514 | 3.557
Notes: Der Benchmark vergleicht Majority-Baseline, logistische Regression, Decision Tree, Random Forest und Gradient Boosted Trees. Die Auswahl nutzt nur Training und Validierung. Das finale logistische Modell erreicht auf 950 unabhängigen Testzeilen Macro-F1 0,534 statt 0,432 sowie Balanced Accuracy 0,537 statt 0,500. Die Confusion-Matrix enthält 41 richtig negative und 646 richtig positive Fälle; Recall für Klasse 0 bleibt mit 0,180 schwach. Die Regression verwendet nun ebenfalls eine bereinigte Zeitgrenze: 3.900 Trainingszeilen, 50 ausgelassene Grenzzeilen und 1.000 Testzeilen. Ihr RMSE beträgt 0,514 Grad gegenüber 3,557 Grad der Trainingsmittelwert-Baseline. KMeans erreicht auf dem bereinigten Trainingsausschnitt eine Silhouette von 0,554; der kleine Anomaliecluster umfasst 80 Zeilen.

## Slide 9
ERGEBNISSE & LIVE-DEMO
Full-Run-Evidenz auf einen Blick
09
1.000.000
MongoDB-Dokumente
950
neue ML-Testprognosen
400
Neo4j-Beziehungen
32
Tests bestanden
Live-Demo in 90 Sekunden
01
docker compose ps
gesunder Stack
02
GET /health
PostgreSQL erreichbar
03
GET /predictions
Version + Pagination
04
Pipeline / Kontext
Lauf + Abhängigkeiten
Integriertes Modell
Logistic
Macro-F1 +0,102
gegen Majority-Baseline
beide Klassen vorhergesagt
Notes: In der Demo zeige ich den lokal gebundenen, gesunden Stack, den API-Healthcheck gegen PostgreSQL, versionierte und paginierte Prognosen, die Pipeline-Laufhistorie sowie reale Neo4j-Abhängigkeiten. Die neue Modellversion enthält 950 Testprognosen und beide vorhergesagten Klassen; die historischen 1.000 Prognosen bleiben erhalten. Der verifizierte Full-Lauf weist außerdem eine Million MongoDB-Dokumente und 400 Neo4j-Beziehungen nach. 32 automatisierte Host-, Integrations- und E2E-Tests bestanden. Zwei Spark-Verträge, darunter der neue Purge-Split-Test, liefen zusätzlich im identischen Spark-3.5.3-Container erfolgreich.

## Slide 10
FAZIT
Integration gehärtet, Klassifikation messbar verbessert
10
Erreicht
MongoDB als geprüfte Spark-Quelle
zwei Gates vor ML und Persistenz
FastAPI direkt auf PostgreSQL + Neo4j
Full-DAG mit 1 Mio. Messungen erfolgreich
Nächste Ausbaustufe
echte Historien und fachlich validierte Labels
Authentifizierung, TLS und Rate Limits
Registry, Drift- und Kosten-Monitoring
Recovery-Übungen und Betriebs-SLOs
Macro-F1 steigt von 0,432 auf 0,534. Klasse 0 bleibt die zentrale Schwäche.
Notes: Die Produktionsintegration ist lokal gehärtet: MongoDB ist die nachvollziehbare Sensorquelle für Spark, zwei Quality Gates schützen nachgelagerte Berechnung und Persistenz, FastAPI liest PostgreSQL und Neo4j direkt, und der vollständige Lauf ist mit einer Million Messungen belegt. Der Abschlussaudit hat zusätzlich die zeitliche Regressionsgrenze bereinigt und veraltete Modellartefakte durch reproduzierbares Überschreiben verhindert. Die logistische Klassifikation verbessert den Macro-F1 messbar gegenüber der Majority-Baseline. Die fachliche Einschränkung bleibt sichtbar: Der synthetische Vibrationsgrenzwert dominiert das Label und die negative Klasse wird noch zu selten erkannt. Für einen externen oder produktiven Betrieb fehlen insbesondere Authentifizierung, TLS, Rate Limits, Secret Management, SLOs und Recovery-Übungen.